## Slide 1: PFE ELE795
Kevin Lalonde
Tristan Legault
Guyaume Morand
Conception d’un système d'alimentation continu pour drone
Développé pour l’entreprise WINDO
Département de génie électrique
Supervisé par Jean-François Boland
9 août 2023

## Slide 2: Mise en contexte
Entreprise WINDO fondée par Sébastien Méthot-Thibault et Émile Normand
Spécialisée dans le lavage de fenêtres en hauteur
Désire utiliser un système d’alimentation continu pour alimenter le drone DJI Matrice 300

## Slide 3: Requis du système
Permet une distance d’opération de 100m de la borne d'alimentation au sol
Doit être alimenté par les batteries en cas de perte d’alimentation du système
Ajout de poids au drone le plus léger possible
Coût du système moins élevé que les systèmes disponibles sur le marché
Doit être alimenté sur le réseau électrique ou batteries avec onduleur (Tension d'entrée 120 à 240 VAC)

## Slide 4: Schéma fonctionnel
Borne d'alimentation au sol
Câble d'attache au drone (100m)
Contrôle d'alimentation (Station d'alimentation ou batteries)
Alimentation primaire : 120 à 240 VAC
Conversion à 50 VDC pour l'alimentation du drone

## Slide 5: Évaluation des différentes options
Alimentation en continu entièrement à partir du sol
  Demande en courant trop élevée
  Tension fournie devrait tenir en compte les pertes ohmiques
  Faible efficacitée du transfert d'énergie
Alimentation AC au sol et convertisseur AC/DC sur le drone
  Poids ajouté au drone trop élevé
  Câble requiert un calibre AWG 12 ou 14 qui ajoute beaucoup de poids
  Densité de puissance faible

## Slide 6: Systèmes d’alimentation existants
Coût typique entre 10,000$ et 25,000$
Très peu de documentation technique
Convertisseur DC/DC 400VDC à 50VDC commun à la majorité des systèmes
Exemple de système clé-en-main : Blue Vigil RS1000 Power Tether System

## Slide 7: Transport d'énergie
Augmentation de la tension à 400 VDC
  Permet l'utilisation d'un câble de plus petit calibre afin de réduire le poids
  Un plus petit courant réduit les pertes de puissance sur le long du câble
Conversion 400 VDC à 50 VDC sur le drone
  Modules «BCM» existants permettent une très bonne densité de puissance
  Fourni une alimentation stable au drone

## Slide 8: Diagramme du système conçu

## Slide 9: Rôle des composantes
Alimentation AC/DC
  120-240VAC à 400VDC
Alimentation DC/DC
  400VDC à 50VDC
Circuit de bascule d'alimentation
  Contrôle la source d'alimentation du drone et bascule à la batterie en cas de perte d'alimentation du système
Câble
  Achemine l'alimentation au drone

## Slide 10: Alimentation AC/DC
TIDA-00779
  Conception de référence de Texas Instruments
  Sortie 400 VDC 3.75kW

## Slide 11: Alimentation DC/DC
Basée sur la technologie «BCM» de Vicor
Entrée 400 VDC
Sortie 50 VDC 1.75kW

## Slide 12: Circuit de bascule d'alimentation
Alimentation transférée à la batterie en permanence lors d’une perte d’alimentation du câble
Bouton d’armament de l’alimentation du câble au sol
Lumière indicatrice de perte d’alimentation

## Slide 13: Contingences
Problème potentiel
Solutions
Remplacement de relais par interrupteurs semi-conducteur
Ajout de capacitance sur l'alimentation 50 VDC
Délai de commutation trop élevé

## Slide 14: Coût du système
Transformateur (Optionnel)
150$ - 200$
Alimentation AC/DC
250$
Alimentation DC/DC
600$
Bascule d'alimentation
200$
Câble
250$ - 1500$
Total
1450$ - 2750$

## Slide 15: Support pour DC/DC
Se tient en dessous du boyau
S’attache aux pattes du drone
Nécessite des vis M3 – uniforme à travers les supports

## Slide 16: Support pour bascule d’alimentation
Notes: Pour terminer sur cette étape du projet, je vous montre une petite animation qui présente bien où les modules seront positionné. Vous pouvez observer nos modules en orange.

## Slide 17: Centre de gravité
Système conçu afin d'avoir un impact négligeable
Boyau d'arrosage peut être ajusté afin de compenser au besoin

## Slide 18: Aperçu du système complet

## Slide 19: Éléments à valider pour l'implémentation finale
Les connecteurs propriétaires
L’alimentation du drone par déconnexion de la batterie du drone tout en gardant la communication
La déconnexion temporaire de l’alimentation
Le déplacement du centre de gravité du drone (par la batterie)
Le système d’attache au drone

## Slide 20: Conclusion
État du projet:
Conception du système complétée
Validation du système à compléter
Observations:
Peu de documentation sur les systèmes existants